Návrh na restaurování

#### Památník obětem 1. a 2. světové války

za základní školou na ulici jičínská v Příboře

)¨

vypracoval :

MgA. Jakub Gajda, Ph.D.

akademický sochař a restaurátor

Studentská 1772, 708 00, Ostrava-Poruba

restaurator@jakub-gajda.com, j.gajda@seznam.cz

www.jakub-gajda.com

© 2020

1. Stav památky

1.1. Úvod

Památník, zhotovený ve třicátých letech sochařem Juraňem (signováno) je sestaven z několika samostatných na sebe navazujících částí.

Dominantou památníku je sousoší dvou legionářů z 1. světové války (jeden stojící, s helmou na hlavě a granátem v pravé ruce, druhý – raněný, ležící po jeho boku), kteří spočívají na dvou pískovcových stupních.

Za postavami legionářů je centrální pylon s bronzovým reliéfem presidenta T.G.Masaryka, jenž spočívá na trojdílném podstavci, na jehož zadní straně a bocích je vysekáno několik desítek jmen padlých a umučených v obou světových válkách (na zadní straně oběti 1.sv. války, na bocích oběti 2.sv. války).

Pod podstavcem jsou dva schodišťové stupně a celá tato sestava spočívá na základním masivním soklu čtvercového půdorysu.

# Materiál

## a) sousoší legionářů, hlavní pylon, trojdílný podstavec se jmény padlých – hořický pískovec

b) dva schodišťové stupně pod podstavcem a legionáři – světle šedé lité teraco

c) spodní sokl – betonové jádro obložené vrchními a bočními deskami z umělého kamene (2 cm)

d) reliéf s portrétem T.G.M. – bronz

### Rozměry

- sousoší legionářů na dvou stupních – 230 x 120 x 115 cm

- hlavní pylon  s reliéfem – 210 x 70 x 50 cm

- trojdílný podstavec se jmény padlých – 130 x 150 x 55 cm

- teracové schody – 16 x 250 x 195 cm a 18 x 180 x 135 cm

- spodní sokl – 40 x 300 x 290 cm

1.2. Charakteristika poškození

Sousoší legionářů

- povrch materiálu pokryt biologickým napadením (mechy, lišejníky, zelené zrněnky) a silně vpitými prachovými nečistotami, které na některých místech vytváří černou silnější krustu, která silně napomáhá k degradaci kamenného materiálu

- v místech stékající vody dochází k narušení struktury materiálu, k jeho vyplavování a drolení a narušení

- celé obličeje obou postav jsou vinou nevídaného vandalismu potřísněny silnou vrstvou patrně syntetické jasně žluté barvy

- na obou figurách je spousta menších plastických poškození modelace

- na obou figurách jsou okem patrné nevhodné doplňky odlišné barevnosti a struktury, které ruší estetický dojem celku - nos ležícího legionáře, doplňky na rukou a pláštích, spárořez mezi figurami (sousoší je ze dvou bloků)

hlavní pylon s reliéfem

- povrch materiálu pokryt biologickým napadením (mechy, lišejníky, zelené zrněnky) a silně vpitými prachovými nečistotami, které na některých místech vytváří černou silnější krustu, která silně napomáhá k degradaci kamenného materiálu

- silná černá krusta pod bronzovým reliéfem (podpořena stékající měděnkou)

- značná část povrchu materiálu podléhá degradaci vlivem stékající i vzlínající vody

- dochází k tvorbě výdrolů materiálu na velkém procentu povrchu

- bronzový reliéf znečištěn tvrdší černou krustou a zelenou měděnkou

trojdílný podstavec se jmény obětí

- povrch materiálu pokryt biologickým napadením (mechy, lišejníky, zelené zrněnky) a silně vpitými prachovými nečistotami, které na některých místech vytváří černou silnější krustu, která silně napomáhá k degradaci kamenného materiálu

- značná část povrchu materiálu podléhá degradaci vlivem stékající i vzlínající vody

- dochází k tvorbě výdrolů materiálu na velkém procentu povrchu, zejména na zadní nápisové straně, čímž došlo k částečné nebo úplné nečitelnosti jmen některých obětí

- boční stěny potřísněny žlutou patrně syntetickou barvou (jako u sousoší legionářů)

- na zadní straně depozity červené barvy

- plastické poškození architektury podstavce – uražené hrany

- na některých místech smytá barva vně písmen

teracové schody

- povrch znečištěn vpitými prachovými nečistotami

- uvolněné spárování mezi stupni

spodní sokl

- havarijní stav !!!

- z větší části proběhla destrukce tohoto prvku, do trhlin trvale zatékalo a došlo k oddělení slabší vrstvy umělého kamene od hrubého jádra tvořeného vápencovou drtí a cementu, došlo kj naprostému rozpojení těchto dvou neprovázaných částí

- v horní ploše z umělého kamene značné trhliny do kterých zatéká a jejichž negativní vliv na soudržnost materiálu se zvyšuje

- povrch pokryt vpitými prachovými nečistotami a biologickým napadením, které napomáhá k tvorbě trhlin a prasklin (rostliny)

- z předchozího důvodu značně rozpraskané betonové jádro soklu prorostlé vegetací

- boční stěny z umělého kamene odpadají nebo jsou uvolněny na celém obvodu soklu

2. Návrh restaurátorského postupu

Zde je nutné oddělit samotné restaurování uměleckého díla včetně architektonických prvků a stavební sanaci a rekonstrukci spodní podesty tvořené zhutněným jádrem s vrchní ušlechtilou vrstvou umělého kamene. Obě tyto oblasti jsou proto popsány a rozpočtovány zvlášť, včetně rozdílné taxy DPH za restaurátorské resp. stavební práce.

2.1. etapa čištění

- bude provedeno odstranění biologického napadení povrchu (mechanicky i chemicky), vpitých prachových nečistot a černých krust na všech součástech památky

- na silnější černé krusty bude vytvořen změkčující chemický zábal z buničiny a igelitové fólie

- chemickými zábaly bude z obličejů legionářů a z podstavce odstraněna silná vrstva barvy

- bude použito přípravků používaných při restaurování sochařských děl, v souladu s nejnovější restaurátorskou praxí

2.2. etapa odsolování

- na pískovcové sousoší a hlavní pylon bude proveden odsolovací zábal z buničiny a igelitové fólie, který by měl zmírnit negativní působení migrujících solí

- pokud bude v průběhu práce zjištěno pozitivní a účinné působení tohoto zábalu na povrchu památky bude přistoupeno k jeho opakování

2.3. odstranění nevhodných doplňků a výplní

- v rámci této etapy dojde k odsekání nepůvodních nevhodných doplňků, zvětralého a uvolněného spárování

2.4. konsolidace materiálu

- proběhne po důkladném očištění a odstranění výplní, materiál bude na porušených místech napuštěn prostředkem na bázi organokřemičitanů (jednosložkovým)

- trhliny a praskliny budou injektovány pomocí nízkomolekulární epoxidové pryskyřice nebo akrylátové pryskyřice

2.5. doplnění chybějících částí

- budou doplněny plastické defekty na sousoší a to v umělém kamenném materiálu který bude korespondovat s originálem kamene ve struktuře, složení a barevnosti

- budou doplněny chybějící uražené hrany  a rohy na architektonických částech

- budou doplněna a obnovena poškozené jména obětí na nápisových plochách

2.6. přespárování

- bude provedeno v celém rozsahu, bude použito směsi na cementové bázi obohacené o příměs akrylátové disperze, což zaručí její stálost a odolnost ve stávajících klimatických podmínkách

2.7. barevné sjednocení a hydrofobizace

- podle potřeby budou lokálně retušována místa doplněná umělým kamenným materiálem či místa, která by rušila estetické vnímání díla

- barevně retušovány budou nově doplněné partie jmen na podstavci, závěrem by došlo k obnovení barevnosti všech nápisů na všech stranách podstavce

- celý povrch památky bude opatřen nátěrem (či nástřikem) hydrofobizačního prostředku na bázi organokřemičitanů, který zabrání bezprostřednímu působení vody na povrchu a jejímu pronikání dovnitř

2.8. repase bronzové desky

- bude provedeno její očištění od depozitů měděnky a černých krust, dále pak inhibice povrchu

- bude provedena celoplošná patinace povrchu a jeho finální povrchová úprava nátěrem tvrzeného vosku

2.9. restaurátorská zpráva a fotodokumentace

- bude popsán a doložen (fotografiemi) průběh restaurátorského procesu, zpráva bude vyhotovena 2x (1x investorovi, 1x úřadu městského obvodu či památkářům)

3. Stavební práce

3.1. bourací práce

- bude provedeno odstranění veškerých uvolněných i soudržných částí podesty kolem pomníku, a to do hloubky alespoň 50 cm pod těleso schodů

3.2. sanace a penetrace

- po odstranění všech uvolněných a narušených částí bude provedena sanace betonového jádra tvořeného směsí vápencového kameniva a cementu

3.3. provedení konstrukce

- v rámci této etapy dojde k adjustaci vodorovných pozinkovaných prutů armovací oceli (Ø 12 mm) do jádra základu pod těleso pomníku

- po jejich zatuhnutí dojde k navaření konstrukce pozinkovaných prutů armovací oceli (Ø 12 mm) kolem celého pomníku, čímž vznikne hustá, kotvená síť povrchově ošetřených armatur

3.4. provedení betonáže

- do připraveného bednění bude  provedena betonáž požadovanou šarží betonu, která bude provedena několik mm pod požadovanou úroveň

- po odbednění bude povrch betonu zdrsněn tak, aby byla možná jeho další povrchová úprava

3.5. finální povrchová úprava

- po vyzrání jádrového betonu bude provedena několikamilimetrová vrstva povrchové, barevně tónované stěrky

- závěrem bude provedena hydrofobizace povrchu prostředkem na bázi silanové emulze

4. Finanční rozvaha

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

1. etapa čištění …………………………………………………………………….……………………………... 30.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

2. etapa odsolování ……………………………………………………………………………………………… 15.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

3. odstranění nevhodných doplňků a výplní …………………………………………………..……... 5.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

4. konsolidace materiálu …………………………………………….……………………………………….. 28.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

5. doplnění chybějících částí ………………………………………………………………………………… 25.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

6. přespárování ……………………………………………………………………………………………………… 8.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

7. barevné sjednocení a hydrofobizace ……………………………………………………….………. 26.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

8. repase bronzové desky ………………………………………………………………………………….… 11.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

9. restaurátorská zpráva a fotodokumentace ……………………………………………………... 12.000,- Kč

(materiál, práce, režie)

Celková cena za restaurátorské práce na  Památníku obětem ………….…. 160.000,- Kč bez DPH

Cena s DPH 15% (24.000,- Kč) …………………………………………………………... 184.000,- Kč

V Ostravě 27.4.2020

STAVEBNÍ PRÁCE

1. bourací práce  …………………………………………………………………………………..……………… 5.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

2. sanace a penetrace …………………………………………………….……………………………………. 8.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

3. provedení konstrukce ……………………………………………………………………………………… 10.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

4. provedení betonáže …………………………………………………………….………………………….. 17.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

5. finální povrchová úprava  ………………………………………………………………………………… 10.000,- Kč

(materiál, doprava, práce, režie)

___________________________________________________________________________

Celková cena za stavební práce na  Památníku obětem …………………...…. 50.000,- Kč bez DPH

Cena s DPH 21% (10.500,- Kč) ………………………………………………………..….. 60.500,- Kč

V Ostravě 27.4.2020